## DESCRIPTIF-TYPE

# DECOPRINT 2 OU 1 MM

PANNEAU DE PROTECTION OU DE DÉCORATION

AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE PERSONALISÉE

- Description : fourniture et pose de panneau de protection (2 mm) ou de décoration (1 mm) avec impression numérique personnalisée (de type Decoprint de SPM) en PVC antibactérien rigide translucide, classé M1 (Bs2d0) avec visuel imprimé au dos. Sa surface est légèrement grainée (de type “Optimixt“ 2 mm ou “Velours“ 1 mm de SPM). Sa hauteur maximale est de 1,20 m, sa longueur maximale de 2,90 m et son épaisseur de 2 mm (protection) ou de 1 mm (décoration).

- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium-zinc. Le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur a été testé (inférieur à 15 µg/m3) selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté d’application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Modèle : personnalisation au choix du maître d’œuvre.*

- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.

*Les images ou photos à reproduire seront fournies par l’utilisateur selon spécifications requises par SPM et libres de droit ; dans le cas contraire, les droits de reproduction seront à la charge de l’utilisateur et sous son entière responsabilité.