# Bedkit

protection tête de lit verticale

- Description : fourniture et pose d’une protection tête de lit verticale composée de 2 hauteurs de pare-chocs montés sur une plaque et 2 tubes aluminium (de type Bedkit de SPM). Les profilés pare-chocs sont en PVC lisse antibactérien classés M1 (Bs2d0) et teintés dans la masse et sont fixés sur une plaque aluminium de 3 mm d’épaisseur et de 600 mm de hauteur. Le tout vient s’assembler dans 2 tubes en aluminium laqué ajustables de 110 à 300 mm, bloqués par une vis de serrage, et fixés au mur sur une platine aluminium de 3 mm d’épaisseur. Son encombrement est variable de 146 mm à 336 mm.

- Environnement : Sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté d’application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.

- Mode de pose : fixation de la platine aluminium avec 8 chevilles métalliques à expansion.