## DESCRIPTIF-TYPE

# LINEA’DUO

MAIN COURANTE PARE-CHOCS - HAUTEUR 150 MM

- Description : fourniture et pose d’une main courante pare-chocs (de type Linea’Duo de SPM) d’une hauteur de 150 mm. Elle est constituée de profilés en PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et colorés dans la masse de 2 mm d’épaisseur qui combinent une partie supérieure complètement lisse : main courante trilobée de 40 mm et une partie inférieure matifiée : pare-chocs. Les profilés de la main courante et du pare-chocs viennent se clipper sur un rail continu en aluminium et se terminent par des accessoires en PVC antibactérien, lisses pour la main courante et matifiés pour le pare-chocs (embouts, angles externes / internes à 90°). L’ensemble s’emboîte dans un support de fixation en PVC. Elle est équipée de joints bactéricides.

- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium-zinc. Le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté d’application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.

- Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Fixation sur support à visser au mur tous les 0,80 m (0,60 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur et angles sont à fixer avec des vis autoforeuses.