## DESCRIPTIF-TYPE

# LINEA’TOUCH - ANODISÉE

MAIN COURANTE TRILOBÉE - LARGEUR 40 MM

- Description : fourniture et pose d’une main courante trilobée en aluminium anodisé satiné argent, d’une section progressive de 28 mm à 40 mm liée à son design ergonomique et anti-rotation (de type Linea’Touch Anodisée de SPM). Sa hauteur est de 42 mm et son encombrement au mur est de 80 mm (ou 90 mm sur demande). Elle est composée d’un profilé en aluminium continu de 2 mm d’épaisseur recouvert d’un film en aluminium anodisé 10 microns satiné argent et d’un closoir en partie basse. La position axiale des supports permet un excellent guidage. Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé. Des accessoires de finition aspect anodisé (bouchons plat ou biseauté, embouts retournant au mur classique ou « courbe tendue ») complètent l’ensemble. Pour être en conformité avec la Circulaire Interministérielle (n° DGUHC 2007-53 du 30/11/2007) relative à l’accessibilité, toutes les solutions techniques sont disponibles pour assurer sa continuité dans les angles (90° ou sur mesure), dans les escaliers (Rapid’Angle® à triple rotation type cardan), devant les gaines techniques (clavettes à démontage rapide), et dans les parties courbes (cintrage en usine). Les accessoires en PVC antibactérien lisse aspect anodisé se raccordent aux profilés avec des manchons munis de joints souples bactéricides. La fixation au mur est assurée par des supports autobloquants 2 points de fixation en aluminium aspect anodisé argent : support épuré de 20 mm ou support galbé de 55 mm de large. Elle bénéficie d’un classement feu M1 (Bs2d0) et sa résistance aux chocs est supérieure à 70 joules (soit l’équivalent d’un impact de matériel de 220 kg lancé à 2 km/h.)

- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium-zinc. Le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté d’application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.

- Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Montage sur supports épurés autobloquants 2 points de fixation à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur, bouchons et angles sont à fixer avec des vis de serrage embout 6 pans 2,5 mm.