## DESCRIPTIF-TYPE

# LINEA’TOUCH LED - ANODISÉE

MAIN COURANTE TRILOBÉE - LARGEUR 40 MM

- Lot : Menuiserie intérieure

- Description : fourniture et pose d’une main courante trilobée en aluminium anodisé satiné argent, avec système d’éclairage LED, d’une section progressive de 28 mm à 40 mm liée à son design ergonomique et anti-rotation (de type Linea’Touch LED Anodisée de SPM). Sa hauteur est de 42 mm et son encombrement au mur est de 80 mm. Elle est composée d’un proﬁlé en aluminium anodisé 10 microns satiné argent, d’un connecteur filaire, d’une bande de LED de 5 m sécable tous les 50 mm et d’un closoir en partie basse. Un filtre de couleur (coloris au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant) peut être inséré entre la bande de LED et le closoir. La position axiale des supports permet un excellent guidage. Des accessoires de ﬁnition en PVC antibactérien lisse aspect anodisé, tels que les embouts retournant au mur classiques, complètent l’ensemble.

Pour être en conformité avec la Circulaire Interministérielle (n° DGUHC 2007-53 du 30/11/2007) relative à l’accessibilité, des solutions techniques sont disponibles pour assurer sa continuité dans les angles (à 90° avec connecteur filaire intégré). Dans les escaliers (Rapid’Angle à triple rotation type cardan) devant les gaines techniques (Clavettes à démontage rapide) et dans les parties courbes (cintrage en usine), la continuité est assurée sans le système LED. Les accessoires en PVC antibactérien lisse aspect anodisé se raccordent aux proﬁlés avec des manchons munis de joints souples bactéricides. La ﬁxation au mur est assurée par des supports à démontage rapide autobloquants 2 points de ﬁxation en aluminium aspect anodisé argent : support galbé à démontage rapide de 55 mm de large. Elle bénéﬁcie d’un classement feu M1 (Bs2d0) et sa résistance aux chocs est supérieure à 70 joules -soit l’équivalent d’un impact de matériel de 220 kg lancé à 2 km/h-

- Normes : CE conforme aux directives européennes, Classe III (LED seulement).

- Environnement :
- Composants électriques (bandeau LED et câbles) : Conformes à la directive RoHS.

- Main courante et accessoires : la formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté d’application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.

- Mode de pose : partie haute du proﬁlé au maximum à 0,90 m du sol. Montage sur supports galbés à démontage rapide de 55 mm autobloquants 2 points de ﬁxation à visser au mur tous les 0,80 à 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur et angles sont à ﬁxer avec des vis de serrage embouts 6 pans 2 mm et 2.5 mm. Fonctionne avec un driver TBTS à tension constante 24VDC d’une puissance suffisante pour un bandeau LED de 9.6W/m (de type driver 24 VDC 60W de SPM).

Page 1/2

L’alimentation électrique est à la charge du Lot Electricité.
Le raccordement électrique 24V est à la charge du présent lot.

- Lot : Electricité

- La main courante trilobée avec système d’éclairage LED (de type Linea’Touch LED Anodisée de SPM), doit être reliée à un driver électrique TBTS à tension constante 24VDC d’une puissance suffisante pour un bandeau LED de 9.6W/m (de type Driver 24 VDC 60W de SPM) qui a les caractéristiques suivantes :

| Tension de sortie Uout | 24 VDC |
| --- | --- |
| Puissance Max | 60W |
| Longueur maximale | 8 m |

- L’alimentation électrique est à la charge du présent lot.
Le raccordement électrique 24V est à la charge du lot Menuiserie Intérieure.

Page 2/2